Проект

Схема водоснабжения и водоотведения

муниципального образования Сельское поселение «село Манилы» Пенжинского района Камчатского края

Пояснительная записка

УТВЕРЖДАЮ: Глава МО Сельское поселение «село Манилы» Линков Л.М. /____________/ «___» _____________ 2018 г. М.П.

РАЗРАБОТАЛ: Индивидуальный предприниматель Крылов И. В. /____________/ «___»_____________2018 г. М.П.

Вологда 2018 г.

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	3

ПАСПОРТ СХЕМЫ	4

1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения	12

2. Направления развития централизованных систем водоснабжения	17

3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды	23

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	31

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству  и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения	35

6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	37

7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	39

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	41

9. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования	42

10. Балансы сточных вод в системе водоотведения	44

12. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения	50

13. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.	56

14. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения.	57

15. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения	59

16. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	61

# ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период по 2028 год муниципального образования Сельское поселение «село Манилы», разработана на основании следующих документов:

- Генерального плана МО Сельское поселение «село Манилы», разработанного в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;

- Федерального закона N 416 «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011;

Постановления правительства РФ № 782 “Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, требований к их содержанию” от 05.09.2013;

- муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Сельское поселение «село Манилы».

и в соответствии с требованиями:

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83,

- Водного кодекса Российской Федерации.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания населения муниципального образования Сельское поселение «село Манилы».

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств выделяемых из федерального, окружного и местного бюджета.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема включает:

–  паспорт схемы;

– пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования Сельское поселение «село Манилы» и анализом существующих технических и технологических проблем;

– цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

– перечень мероприятий по реализации схемы;

– обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий.

ПАСПОРТ СХЕМЫ

# Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования Сельское поселение «село Манилы»

# Инициатор проекта (муниципальный заказчик)

Администрация муниципального образования Сельское поселение «село Манилы»

Местонахождение проекта

688863, Камчатский край, Пенжинский район, с. Манилы, ул. 50 лет образования СССР, 2

Нормативно-правовая база для разработки схемы

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

# Цели схемы

- обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного назначения;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

- улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

# Способ достижения цели

-  реконструкция существующих водозаборных узлов с установками водоподготовки;

- строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц муниципального образования Сельское поселение «село Манилы»;

- гидрогеологические изыскания для поиска запасов питьевой воды

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет средств бюджетных источников.

# Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры муниципального образования Сельское поселение «село Манилы».

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения.

4. Улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования Сельское поселение «село Манилы».

5. Создание благоприятных условий для привлечения средств бюджетных и внебюджетных источников  с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения.

# Контроль исполнения реализации мероприятий схемы

Оперативный контроль осуществляет Глава муниципального образования Сельское поселение «село Манилы»

.

Общие сведения о муниципальном образовании Сельское поселение «село Манилы».

Сельское поселение «село Манилы» расположено на территории Пенжинского муниципального района Камчатского края и состоит из единственного сельского населенного пункта - село Манилы и территорий вдоль правого берега реки Пенжина, прилегающих к селу.

Статус и границы сельского поселения установлены Законом Корякского автономного округа от 2 декабря 2004 года № 365-ОЗ «О наделении статусом и определении административных центров муниципальных образований Корякского автономного округа».

Манилы расположено в северо-восточной части России на севере Камчатского края в 1350 км к северо-северо-востоку от Петропавловска-Камчатского в местности отнесенной к районам Крайнего Севера. Село расположено на пологом правом берегу устьевого участка реки Пенжина в 10 км от Пенжинской губы Охотского моря при впадении в Пенжину реки Манилки. Экономико-географическое положение Манилы на макро- (Россия) и мезо- (Камчатский край) уровнях характеризуется как исключительно периферийное, поскольку село находится на значительном удалении от основных транспортных путей и финансово-экономических центров России и мира и не имеет сухопутной связи с внешним миром. Положение села на микроуровне (муниципального района) характеризуется как выгодное, т.к. село находится в устье реки Пенжина, имеет порто- пункт, обеспечивающей транспортно-грузовую связь с внешним миром, связь по воде со всеми селами района и прежде всего с районным центром круглогодично и по суше в зимний период. Будучи крупнейшим по людности селом района и выполняя функции транспортно-энергетического узла, Манилы является ключевым поселением в системе расселения и хозяйства Пенжинского района.

Село Манилы основано в 1930-е гг. на месте корякского стойбища, как центральная усадьба оленеводческого колхоза. В 1960-80-е гг. получило развитие за счет активизации геологоразведки (бывш. пос. Первореченский), создания порто-пункта, ДЭС, аэропорта. Достигло рассвета своего развития в середине 1980-х гг., когда в селе Манилы насчитывалось до 1,6 тыс. чел и было транспортно-распределительным узлом района и центральной усадьбой крупного оленеводческого совхоза. Проект планировки и застройки села Манилы (генеральный план) 1986 г. предполагал рост села к 2010 г. до 3600 человек, расширение сельскохозяйственной деятельности.

В конце 2000-х гг. сохраняло свою специализацию, как транспортного узла, центра производства электроэнергии, размещения горнодобывающих и коммунальных предприятий общерайонного значения.

Климатическая характеристика.

Климат района сельского поселения Манилы характеризуется континентальным климатом.

Метеорологической станции на территории сельского поселения нет. Ближайшая метеостанция расположена в с. Каменское.

Зимний период начинается в середине октября и продолжается до первых чисел мая. Зима продолжительная, холодная, средняя температура января и февраля -23 °С. Первая половина зимы (до середины – конца января) морозная и ясная с незначительным количеством ветров, затем наступает период снегопадов и метелей, который продолжается до марта - начала апреля. Устойчивый снежный покров появляется в середине октября. Наибольший объем снегопереноса наблюдается при ветрах северо-восточного и восточного направлений.

Лето короткое, прохладное, средняя температура августа +11 °С. Средне - годовая температура -  -6,00. Первые заморозки наблюдаются во второй декаде августа, а последние – в третьей декаде июня.

Наибольшее количество осадков выпадает в августе, наименьшее в мае. Относительная влажность воздуха колеблется в пределах 70% - 80%.

Наиболее часто туманы наблюдаются в течение августа и сентября.

Наименьшие скорости ветра наблюдаются в сентябре, наибольшие – в январе. В зимний период преобладает восточное направление ветра, в летний – западное.

Основное направление в зимний период имеют восточные ветры, в летний – западные.

В соответствии с климатическим районированием для строительства (СНиП 2.01.01-82) попадает в климатический подрайон I Г Зона влажности – Н.

Геологическое строение.

На территории выделяется три геолого-генетических комплекса:

•	современные биогенные отложения – торф плохо разложившийся – установлены на заболоченных участках (мощность 0,3-0,5 м);

•	современные аллювиальные отложения имеют распространение преимущественно по площади и представлены гравийными и галечниковыми грунтами с песчаным, супесчаным, редко – суглинистым заполнителями. Распространение по площади имеют супеси и суглинки с включениями гальки и гравия, а также пески разной крупности. Максимальная толща отложений 43,2 м;

•	скальные грунты залегают на глубине 3,6-30,4 м от поверхности земли. На территории изысканий скальных выходов не установлено.

Территория сельского поселения располагается в южной части северо-западного перспективно-нефтегазаносного Пенжинского прогиба.

На территории развиты процессы, связанные с деятельностью поверхностных и подземных вод – заболачивание. Территория села входит в зону развития вечномерзлых грунтов. в пределах территории установлено 2 вида грунтов – сезонноталые и вечномерзлые.

Рельеф

Территория занимает несколько элементов рельефа: 60% территории расположено в пределах правобережной речной террасы р. Манилки, 15% территории занимает пойма р. Манилки, включая зону затопления ее приливными водами со стороны Пенжинской губы и 25% - зона сочленения аккумулятивной террасы с коренным склоном.

Надпойменная терраса имеет пологонаклонную, относительно ровную поверхность, участками ступенчатую и заболоченную.

Уклон поверхности в восточном направлении, в сторону реки Манилки. Ширина террасы изменяется от 250 м до 1 км, отметки поверхности – от 18-20 до 8-6 м.

Поверхность территории ровная, характерно заболачивание.

Гидрогеологические условия. Установлены надмерзлотные воды в зоне сезонного оттаивания грунтов на глубине 1,5-3 м. подмерзлотные воды вскрыты в центральной части территории на глубине 9,5-18 м от поверхности земли. Мощность обводненной толщи изменяется от 32 до 63,8 м.

Вода по гидрохимическим и бактериальным свойствам весьма хорошего качества и пригодна для хозпитьевого водоснабжения.

По химическому составу воды гидрокарбонатно-хлоридные. В виду развития болот надмерзлотные воды подвержены загрязнению.

Также имеется Манильское месторождение пресных подземных вод, участок Манильское-1, эксплуатацию без лицензии осуществляет ГУП «Каменское ЖКХ», и Левоманильский (скважина №14). Оба месторождения относятся к нераспределенному фонду.

Гидрография.

Село Манилы расположено в приустьевой части р. Манилки, занимая ее правобережную надпойменную террасу.

Манилка – горная река, на большей части пути имеет узкую долину.

Пойма р. Манилки в районе села большей частью затапливается приливными водами со стороны р. Пенжина, приливы которой доходят до отметки 7,5 м в системе с. Манилы. Приливы распространяются вверх по руслу на 0,8-1 км. Максимальный подъем уровня воды отмечается во время весеннее-летнего половодья в мае-июне.

На территории изысканий отмечаются заболоченность, береговая эрозия и переработка берега в результате воздействия приливно-отливных движений воды со стороны р. Пенжина. Заболоченность в пределах поймы р. Манилки объясняется близким залеганием уровня грунтовых вод и постоянным подтоплением территории.

Наиболее характерная черта Пенжинской губы - мощные приливные явления неправильного суточного характера. В вершине губы величина прилива достигает 13,4 м. Сильные приливные течения в губе направлены на север и северо-восток, отливные - на юг и юго-запад. Скорости течений близки достигают 1.5 м/с. Значительные приливные колебания уровня и сильные приливные течения препятствуют образованию сплошного ледяного покрова в Пенжинской губе. Губа никогда не бывает покрыта сплошным ледяным покровом.

С учетом огромной энергии приливных волн в Пенжинской губе это место очень благоприятно для сооружения мощной приливной электростанции (ПЭС). Пенжинская ПЭС может быть построена в самом узком месте губы - в ее горле. В приливном бассейне за дамбой ПЭС режим колебаний уровня будет полностью регулироваться. С внешней стороны дамбы величина прилива увеличится, особенно у западных берегов губы. На морском входе в губу прилив возрастет на 0.3 - 0.5 м, а непосредственно у дамбы - на 0.9 - 1.2 м. Рост прилива явится благоприятным фактором увеличения мощности ПЭС.

Санитарно-экологическое состояние  территории

Санитарно-экологическая обстановка зависит как от природных условий - рельефа, залесенности, заболоченности и наличия почвенного покрова, так и техногенного вмешательства.

К наиболее типичным техногенным объектам, оказывающим воздействие на природную среду, в муниципальном образовании  являются предприятия с местной промышленностью, централизованные системы отопления, водоснабжения и свалки бытовых отходов, ЛЭП.

Техногенное воздействие не позволяет говорить о хорошем санитарном состоянии.

Климатические данные  МО Сельское поселение «село Манилы»                                                                Табл. 1

| Показатель | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Нояб. | Дек. | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Абсолютный максимум, °C | 4,4 | 5,3 | 6,8 | 18,1 | 20,6 | 27,6 | 30 | 27,7 | 24,4 | 17,8 | 12,6 | 7,4 | 30 |
| Средний максимум, °C | −5,1 | −4,5 | −1,8 | 2,1 | 6,6 | 11,9 | 15 | 15,9 | 13,2 | 7,8 | 1 | −3,5 | 4,9 |
| Средняя температура, °C | −7,6 | −7,1 | −4,6 | −0,6 | 3,4 | 8,2 | 11,5 | 12,5 | 9,7 | 4,9 | −1,3 | −5,8 | 1,9 |
| Средний минимум, °C | −9,8 | −9,4 | −7 | −2,6 | 1,2 | 5,7 | 9,3 | 10,2 | 7,1 | 2,6 | −3,3 | −7,9 | −0,3 |
| Абсолютный минимум, °C | −28,6 | −31,7 | −24,8 | −14,8 | −7,2 | −5,5 | 2,5 | 2,6 | −1,1 | −7,5 | −16,5 | −26 | −31,7 |
| Норма осадков, мм | 118 | 80 | 84 | 90 | 64 | 53 | 62 | 91 | 111 | 174 | 130 | 109 | 1166 |

Динамика численности населения МО Сельское поселение «село Манилы»              Табл. 2

| Наименование населенного пункта | Численность насления, чел. |
| --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| МО Сельское поселение «село Манилы» | 761 | 792 | 796 | 766 | 759 | 745 |

Рис. 1 - Динамика численности населения МО Сельское поселение «село Манилы»

Прогнозная численность населения в МО Сельское поселение «село Манилы»                Табл. 3

| Наименование населенного пункта | Численность населения, человек |
| --- | --- |
|  | 2017 г. | 2022 г. (I очередь) | 2028 г. (расчет. срок) |
| МО Сельское поселение «село Манилы» | 745 | 700 | 650 |

Таким образом, прогнозная численность населения в МО «Сельское поселение «село Манилы»» уменьшится.

Изменение численности населения – результат взаимодействия двух процессов - естественной динамики населения, связанной с рождаемостью и смертностью и механического движения населения, связанного с въездом и выездом населения с данной территории.

Необходимо отметить, что миграционная составляющая испытывает значительные колебания из года в год, и прогнозировать миграцию, можно лишь ориентируясь на её поведение в предыдущие годы.

В свою очередь естественная динамика численности гораздо более инерционна, предсказуема и во многом определяется половозрастной структурой населения данной местности и возрастными коэффициентами рождаемости и смертности.

Современное естественное движение населения села имеет следующие особенности:

•	Рост доли коренного населения с присущей ему более высоким показателем рождаемости,

•	Высокая доля молодежи населения села Манилы,

•	Ранняя смертность среди коренного населения и повышенная смертность среди коренного населения,

•	Превышение рождаемости над смертностью,

•	Повышенная доля лиц пенсионного возраста ввиду невыезда части пожилого населения за пределы района из-за более низкого уровня дохода (относительно села Каменского).

Миграционное движение населения имеет нестабильные значения направлений и потока. Это связано с тем, что Манилы на протяжении последних десятилетий являются перевалочной базой для освоения района, местом размещения артелей старателей и геологов. И тем самым славянское население села непостоянно. В конце 2000-х гг. преобладал отток славянского населения за пределы района прежде всего для продолжения обучения и по выходу на пенсию. Это вело к снижению численности населения села наряду с вероятной естественной убылью у коренного населения.

Манилы имеет достаточно молодую половозрастную структуру населения, для которой характерна высокая доля детей, которая в 1,6 раза выше среднероссийского показателя; высокие значения числа лиц в трудоспособном возрасте (около 2/3 населения) и малочисленность лиц старше 60 лет (2,5 раза ниже, чем в среднем по России). В селе Манилы как и в целом по Пенжинскому району мужское население преобладает над женским прежде всего за счет того, что среди славян мужчин на в 1,3 раза больше женщин. Ввиду широкого распространения девиантного поведения среди населения в трудоспособном возрасте трудовые ресурсы села Манилы оцениваются в 300-400 человек. Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки тенденций экономического роста территории. Возрастной, половой и национальный составы населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит и производственный потенциал. Зная численность населения на определенный период, можно прогнозировать численность и структуру занятых, необходимые объемы жилой застройки и социально-бытовой сферы.

Современная демографическая ситуация в селе Манилы характеризуется как стабильная. Демографические характеристики села, среди которых выделяются: положительный естественный и нейтральный миграционный прирост; молодая возрастная структура населения с высокой численностью лиц в трудоспособном возрасте. Вместе с тем низкий образовательный уровень коренного населения, широкое распространения асоциального поведения, низкий уровень жизни и высокая безработица являются ограничивающими факторами развития села. К рискам также относится непостоянство славянской общины Манилы. Ухудшение социально-экономической ситуации в стране может повлечь отток славянского населения в основную полосу расселения России, что постепенно и происходит.

# 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения

  - Существующее положение

Водоснабжение с. Манилы осуществляется Пенжинским филиалом АО "ЮЭСК". Водоснабжение потребителей осуществляется посредством 3 водозаборных скважин:

-Скважина №1, расположена по ул. Набережная в железобетонном здании площадью 12м², на расстоянии 50м к северу от котельной «Центральная», и на расстоянии 10м. к северу от р. Манилка.

Общая площадь здания, в котором расположена скважина – 50м². Глубина скважины – 70м. Дебит скважины – 16 куб.м/час. Год ввода в эксплуатацию – 1981г. Марка водоподъемного оборудования – ЭЦВ 8-16-140, насос работает 4 ч./сут. Скважина служит источником воды для технологических нужд котельной «Центральная».

-Скважина №2, расположена по ул. Оленеводческая на расстоянии 10м от бывшей котельной «ГРЭ» в деревянном здании площадью – 40м² .Скважина удаленна на север от р. Манилка на 240м.

Глубина скважины – 70м. Дебит скважины – 16 куб.м/час. Год ввода в эксплуатацию – 1981г. С помощью  водоподъемного оборудования, марки– ЭЦВ 8-16-141 (насос работает 5 ч./сут), вода поступает в накопительную емкость, и далее поступает по трубопроводу к потребителям. Скважина является источником воды для бюджетных организаций.

-Скважина №3, располагается по ул.Набережная в деревянном здании площадью 50м², оббитого сталью листовой. Скважина удалена на север от р. Манилка на расстояние 34м.

Глубина скважины – 50м. Дебит скважины – 75 куб.м/час. Год ввода в эксплуатацию - 1970г. Марка водоподъемного оборудования – компрессор (60кВт/ч), насос работает 7ч./сут. При помощи компрессора вода поступает в накопительную ёмкость объемом 3 куб.м. Скважина служит источником питьевой воды для населения, разбор воды происходит из ёмкости.

Текущая величина водоотборабора на участке водозабора составляет - 50,5 тыс.куб.м/год, перспективная - 70 тыс.куб.м/год.

Всего в с. Манилы к центральному водоснабжению подключены 11 жилых домов (около 10%) с общим количеством жителей – 214 человек. Остальные жители поселка потребляют воду из емкости, объемом 3 куб.м, расположенной около скважины №3.

По качеству вода не соответствует ГОСТу 2874-82 «Вода питьевая».

Одиночное протяжение уличной водопроводной сети составляет 3800 м.

Сброс сточных вод осуществляется в септики, с последующим вывозом на объекты размещения отходов.

Санитарные условия с позиций охраны подземных вод от загрязнения удовлетворительны. Территории окрестностей водозаборов (в пределах проектируемых границ ЗСО I) в целом удовлетворительны с точки зрения санитарных условий эксплуатации защищенного подземного источника хозяйственно-питьевого водоснабжения, несмотря на то, что водозаборы находятся в пределах населенного пункта.

Таким образом, сложившаяся хозяйственная обстановка в целом удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02.

Значительная степень износа водопроводных сетей приводит к появлению ненормативных потерь воды.

Аварии на водопроводных сетях устраняются по мере их выявления. Основными причинами возникновения аварий на сетях водоснабжения являются:

-	коррозия стальных труб;

-	появление трещин в стыках стальных труб;

-	механические повреждения

Накопления отложений на стенках водопроводных труб приводит к вторичному загрязнению воды, ухудшению органолептических характеристик воды

При анализе существующего состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения можно выделить следующие проблемы.

Ветхость сетей ведет к сокращению их пропускной способности из-за необходимости снижения рабочего давления, а также из-за отложений, растворенных в воде солей, различных взвесей и примесей. Ветхость сетей так же ведет к ненормативным потерям воды при транспортировке из-за утечек и аварийных прорывов.

Качество воды снижается при транспортировке вследствие ее вторичного загрязнения, при этом снижаются органолептические характеристики воды.

Оборудование водозабора не имеет установок водоподготовки перед подачей воды потребителям. При планируемом увеличении объемов поднятой воды возможно ухудшение ее качества, вследствие увеличения механических примесей.

-	общий износ и моральная устарелость и их технологическая отсталость оборудования системы водоснабжения;

-	значительный износ сетей водоснабжения поселения;

-	существующие системы очистки питьевой воды не позволяют добиться требуемого качества  в соответствии с нормативной документацией качества питьевой воды;

-	отсутствие полной автоматизации в системе подачи воды на источниках водоснабжения и насосной станции,

-	отсутствие учёта подаваемой питьевой воды в распределительные сети;

1.2. Описание территорий поселения, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения

Потребители жилого сектора (население) на 10% обеспечены холодным водоснабжением, территории, не охваченные централизованными системами водоснабжения составляет частный жилой сектор.

Рисунок 2. Ситуационный план муниципального образования

.1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения, перечень централизованных систем водоснабжения

Водопроводные сети противопожарного назначения выполнены совмещенными с хозяйственно-питьевыми водопроводными сетями. На все сроки строительства принимается 1 пожар для наружного пожаротушения, с расходом воды 10 л/сек и 1 внутренний — 1 струя по 2,5 л/сек.

Продолжительность тушения пожара 3 часа.

Вода на пожаротушение бралась из градильни ДЭС. В настоящий момент МЧС получило технические условия для подключения нового здания пожарного депо, на территории которого будут установлены две емкости по 200 м3.

Противопожарный запас воды хранится в резервуарах чистой воды и пожарных водоемах. На всех естественных и искусственных водоемах устраиваются пирсы для забора воды пожарными автомашинами. Водопроводные сети в значительной степени изношены, степень износа составляет 67%. Значительная степень износа водопроводных сетей приводит к появлению ненормативных потерь воды.

Аварии на водопроводных сетях устраняются по мере их выявления. Основными  причинами возникновения аварий на сетях водоснабжения являются:

- коррозия стальных труб;

- появление трещин  в стыках  стальных труб;

- механические повреждения

После выполнения ремонтных работ  водопроводных сетей в обязательном порядке проводится дезинфекция и промывка участков водопроводной сети. Для дезинфекции используется раствор гипохлорита кальция (25 мг на 1 литр).

Накопления отложений на стенках водопроводных труб приводит к вторичному загрязнению воды, ухудшению органолептических характеристик воды

При анализе существующего состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения можно выделить следующие проблемы.

Ветхость сетей ведет к сокращению их пропускной способности из-за необходимости снижения рабочего давления, а также из-за отложений, растворенных в воде солей, различных взвесей и примесей. Ветхость сетей так же ведет к ненормативным потерям воды при транспортировке из-за утечек и аварийных прорывов.

Качество воды снижается при транспортировке вследствие ее вторичного загрязнения, при этом снижаются органолептические характеристики воды.

При планируемом увеличении объемов поднятой воды возможно ухудшение ее качества, вследствие увеличения механических примесей.

Основными проблемами системы водоснабжения являются:

1. Существующие сооружения водоснабжения не позволяют обеспечить качество питьевой воды, в полной мере соответствующее требованиям санитарных норм к качеству питьевой воды.

2. Несовершенство технологий и устаревшее оборудование.

3. Высокая степень износа трубопроводов.

4. Отсутствие автоматизированной системы управления технологическими процессами, что не позволяет оперативно управлять эксплуатацией всей системы водоснабжения.

1.4.Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

По качеству вода не соответствует ГОСТу 2874-82 «Вода питьевая».

1.5. Для зон распространения вечномерзлых грунтов - описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды

Исходя из географического положения территория муниципального образования Сельское поселение «село Манилы» относится к зонам распространения вечномерзлых грунтов.

Муниципальное образование находится во 2 зоне морозостойкости, глубина промерзания грунта может доходить до 3 м. Чтобы предотвратить замерзание воды в трубопроводах проводятся следующие мероприятия:

1)	в основной части водоводов - организация закольцовок водоводов;

2)	в тупиковых участках - организация контролируемых спусков воды из системы.

3)          прокладка сетей водоснабжения в одном канале с сетями теплоснабжения.

# 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

Основными направлениями развития централизованных систем водоснабжения муниципального образования Сельское поселение «село Манилы» являются:

- расширение существующих  сетей централизованного водоснабжения;

- реконструкция существующих сооружений и сетей водоснабжения;

- разведка и бурение новых скважин, для обеспечения поставки требуемого объема воды потребителям;

- тампонаж недействующих скважин, для улучшения экологического состояния подземных вод;

- замена силового оборудования насосных установок скважин на современное, с лучшими показателями по надежности и более высоким КПД.  Так же на всех насосных установках предлагается применить агрегаты с блоками частотной регулировки;

- обеспечение надежного, бесперебойного водоснабжения всех категорий водопотребителей;

- обновление основного оборудования объектов системы водоснабжения с реконструкцией морально устаревшего и физически изношенного оборудования;

- обеспечение развития и модернизации системы водоснабжения в целях обеспечения роста потребностей в воде в соответствии с планами перспективного развития муниципального образования Сельское поселение «село Манилы» при сохранении качества и надежности водоснабжения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям и поддержание стандартов качества питьевой воды в соответствии с требованиями нормативных документов;

Принципами развития централизованной системы водоснабжения муниципального образования Сельское поселение «село Манилы» являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям;

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми при развитии централизованных систем водоснабжения муниципального образования Сельское поселение «село Манилы» являются:

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;

- реконструкция и модернизация водопроводной сети, в том числе постепенная замена существующих водоводов с использованием трубопроводов из некорродирующих материалов с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

- замена выработанной запорной арматуры на водопроводной сети с применением современной энергоэффективной запорной арматуры, в том числе пожарных гидрантов, с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;

- реконструкция водопроводных сетей с устройством отдельных водопроводных вводов с целью обеспечения требований по установке приборов учета воды на каждом объекте;

- создания системы управления водоснабжением, внедрение системы измерений с целью повышения качества предоставления услуги водоснабжения за счет оперативного выявления и устранения технологических нарушений в работе системы водоснабжения, а так же обеспечение энергоэффективности функционирования системы;

Главная задача предприятий, обслуживающих системы водоснабжения, заключается в бесперебойном обеспечении жителей качественной питьевой водой в требуемом количестве при максимальной эффективности производства и оптимальных затратах как в настоящий период, так и в будущем.

На предприятия водоснабжения предлагается возложить следующие обязанности:

- разработка детальных долгосрочных планов по обеспечению безопасности питьевой воды от водозабора до потребителя в каждом населенном пункте,

- строительство станций подготовки воды питьевого качества,

- прокладка водоводов и водопроводных сетей, используя современные материалы и технологии, вместе с органами власти создание условий для подготовки и обучения персонала.

2.1. Сценарии развития систем водоснабжения в соответствии со сценариями развития муниципального образования по Генеральному плану развития

Согласно проекта генерального плана МО Сельское поселение «село Манилы» на период до 2029 г. планируется:

-	развитие жилых территорий за счет повышения эффективности использования и качества среды ранее освоенных территорий, комплексной реконструкции территорий с повышением плотности их застройки в пределах нормативных требований, обеспечения их дополнительными ресурсами инженерных систем и объектами транспортной и социальной инфраструктур;

-	развитие жилых территорий за счёт освоения территориальных резервов путём формирования жилых комплексов на свободных от застройки территориях, отвечающих социальным требованиям доступности объектов обслуживания, общественных центров, объектов досуга, требованиям безопасности и комплексного благоустройства;

-	увеличение объемов комплексной реконструкции и благоустройства жилых территорий, капитального ремонта жилых домов, ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда;

-	вынос жилых и общественных зданий из санитарно-защитных зон объектов с негативным воздействием на окружающую среду, не соответствующих нормативным требованиям по отношению к застройке этих территорий.

Техническое водоснабжение

Противопожарный водопровод предусматривается объединенным с хозяйственно-питьевым водопроводом. Запас воды для нужд пожаротушения рекомендуется хранить в водонапорных башнях на территории поселка.

Полив территории должен производиться исключительно речной водой. Полив и мойку усовершенствованных покрытий на территории поселка возможно осуществлять только при помощи автотранспорта. С этой целью должна быть предусмотрена заправка поливомоечных автомобилей от речного водозабора.

Полив приусадебных участков возможно осуществлять от существующих водозаборных скважин, расположенных на территории поселка и из поселковой водопроводной сети. Водопроводные сети сезонного действия (для полива личных огородов) рекомендуется прокладывать жителям поселка самостоятельно.

Системы водного хозяйства промышленных предприятий должны быть с максимальным повторным (последовательным) использованием производственной воды в отдельных технологических операциях и с оборотом охлаждающей воды для отдельных цехов или всего предприятия в целом. Безвозвратные потери воды должны восполняться за счет эксплуатации речного водозабора. Прямоточная система подачи воды на производственные нужды со сбросом очищенных сточных вод в поселковую канализацию допускается лишь при обосновании и согласовании с органами по регулированию использования и охране вод и органами рыбоохраны.

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Водоподготовку (до 5000 человек) целесообразно проводить на установках заводского изготовления, работающих по безреагентной схеме обработки воды, а также полностью автоматизировать процесс подачи воды.

В данный период развития муниципального образования Сельское поселение «село Манилы» наблюдается тенденция уменьшения численности населения за счет эмиграции и естественной убыли населения.

Рисунок 2 Динамика изменения численности населения муниципального образования Сельское поселение «село Манилы», чел.

По данным Администрации района общая площадь жилищного фонда с. Манилы составляет 17146 м2, что составляет 366 квартир. Жилищная обеспеченность населения поселка составляет 17 м2/чел.

Большая часть жилых зданий (88%) в селе – это одноэтажные дома (100 единиц), построенные с применением дерева в виде основных строительных материалов.  Незначительная часть – это многоквартирные двухэтажные дома так же  построенные с применением дерева в виде основных строительных материалов.

Жилищное строительство в с Манилы шло в период с 1961 по 1995 гг.  В этот период было возведено 100% существующего жилищного фонда.

Поскольку практически весь жилищный фонд построен после 1960-хх гг., то он относится к жилищному фонду со средним и высоким уровнем износа (от 31 – 65% и свыше 65%).  Ежегодно нарастает доля жилищного фонда с высоким процентом износа, а так же ветхого и аварийного, ввиду отсутствия нового жилищного строительства, реконструкции и сноса.

По техническому состоянию жилой фонд с. Манилы распределяется следующим образом:

•	Износ от 0% до 30% - 1 жилое здание;

•	Износ от 31% до 65% - 18 жилых зданий;

•	Износ свыше 65% - 94 жилых зданий.

Доля жилищного фонда с высоким процентом износа включая ветхое и аварийное составляет 83 % от всего жилищного фонда. Основной причиной возникновения ветхого и аварийного жилищного фонда в с Манилы является несвоевременное финансирование капитального ремонта и текущего содержания жилья.Расселение семей из ветхого фонда практически не производилось. Темпы обветшания фонда намного превышают темпы его ликвидации. Новое жилье не вводилось с 1995 года.

Выводы.

•	Большая часть населения с. Манилы проживает в одноэтажных усадебных домах.

•	Введения нового жилья не осуществлялось более 14 лет. Существующий жилой фонд не удовлетворяет потребности населения с. Манилы в обеспечении жилой площадью.

•	Существующий жилищный фонд по разным оценкам имеет степень износа 90%. Необходимо развивать жилищное строительство. Помимо ввода дополнительной жилой площади необходимо обеспечить качественное техническое обслуживание существующего жилищного фонда, внутридомового инженерного оборудования и придомовой инженерной инфраструктуры и обеспечить их сохранение, своевременное проведение капитальных ремонтов.

•	Учитывая нынешнее состояние жилищного фонда в с Манилы необходимо создание переселенческого жилищного фонда для расселения граждан из ветхого и аварийного жилья.

В р.п. Манилы в санитарно-защитные зоны (далее − СЗЗ) действующих объектов специального назначения и производственной инфраструктуры попадает порядка 70 % территории жилой застройки, что противоречит требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Показатели Сельское поселение «село Манилы» муниципального образования - жилого фонда на существующий момент приведены в таблице 1.1.1.

Факитическое состояние площади жилого фонда, объектов промышленного и коммунального назначения и объектов инфраструктуры.

Таблица 1.1.1.

| Количество квартир | Общая площадь дома, м2 (по наружному периметру) | Количество подъездов | Количество жильцов | Общая площадь квартир, м2 | Площадь благоустроенны квартир, м | Площадь квартир оснащенная центральным отоплением от котельной | Площадь квартир с печным отоплением |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 366 | 14892,7 | 34 | 1007 | 17146 | 4659,4 | 12738,1 | 4408,8 |

2.2.Мероприятия по принятому сценарию развития

На основании принятого в качестве основного варианта «Устойчивое развитие» в Схеме теплоснабжения необходимо выполнение следующих мероприятий:

1) Строительство новых сетей водоснабжения к объектам капитального строительства или реконструируемым объектам при увеличении величины подключенной нагрузки (согласно выданным техническим условиям).

2) Обеспечение потребности в воде планируемых к строительству новых котельных (строительство трубопроводов, реконструкция существующих с увеличением диаметров (производительности)). Планом предусматривается повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования, путем развития инфраструктуры, улучшение условий для развития бизнеса, создание новых рабочих мест.

3) 2.	Строительство водоочистных сооружений и системы водоотведения. Срок строительства - 2030-2035 гг.

Основной целью реконструкции и развития системы водоснабжения является обеспечение жителей качественной питьевой водой в необходимом её количестве.

Генеральным планом предусмотрена реконструкция и развитие системы водоснабжения - обустройство водозаборов со строительством станций водоподготовки, строительство кольцевых водоводов, обеспечивающих надежность подачи воды потребителю. Требуемое качество водопотребления на I очередь составит 198,08 м3/сут., II очередь – 230,14 м3/сут. (среднесуточное).

Существующие мощности водозаборов позволят с избытком покрыть потребности поселка в водопользовании.

# 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

Объем водопотребления складывается из объемов воды на хозяйственно-питьевое водоснабжение населения, хозяйственное водоснабжение предприятий местной промышленности, противопожарные нужды поселка, полив территории и зеленых насаждений, а также на техническое водоснабжение промышленных предприятий.

Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения зависит от степени благоустройства жилой застройки, климата и условий снабжения зданий горячей водой. Этот расход воды определяется по норме водопотребления, которая представляет собой расход (объем) воды, потребляемый одним жителем в сутки в среднем за год.

Рисунок 4. Соотношение поднятой воды и потерь при транспортировке

## 3.1 Общий водный баланс подачи и реализации воды, включая оценку и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке

Нормы водопотребления для населения приняты согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Для населения принята норма водопотребления- 150 л/сут на 1 человека (с учетом улучшения уровня комфорта жилого фонда - перспективные балансы - 250 л/сут на 1 человека.).

Анализ приведенных в таблице данных показывает, что из всего объема подъема воды на 2017 год. :

-	подъем воды из поверхностных источников составляет 100% от всего объема потребленной воды;

Из всего объема отпуска холодной воды:

-	полезный отпуск воды составляет 80%;

-	потери воды составляют 20 %

Таким образом, учитывая вышеприведенные данные, потенциалом повышения эффективности использования ресурсов и уменьшения себестоимости воды является уменьшение потерь воды.

Учет потребленной воды в значительной степени производится по санитарно- гигиеническим нормам на одного человека и один кв. метр занимаемой площади, что дает большие погрешности и приводит к количественному небалансу между поднятой и потребленной водой.

Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения зависит от степени благоустройства жилой застройки, климата и условий снабжения зданий горячей водой. Этот расход воды определяется по норме водопотребления, которая представляет собой расход (объем) воды, потребляемый одним жителем в сутки в среднем за год.

Среднесуточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды определен по формуле:

Gсут. ср = 0,001*gcр*N, м3/сут,

- gcр – норма водопотребления, л/сутчел;

- N – расчетное число жителей, принято в соответствии с проектом планировки поселка;

Нормативы	потребления	коммунальных	услуг	по	холодному	и	горячему водоснабжению на территории МО Сельское поселение «село Манилы» составляют:

- по холодному водоснабжению:

  - для многоквартирных или жилых домов с централизованным холодным и горячим водоснабжением с ваннами длиной 1500-1700 мм – 4,8 куб. метр в месяц на 1 человека;

  - для многоквартирных домов коридорного или секционного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением с общими душевыми на этаж – 2,7 куб. метр в месяц на 1 человека;

- по горячему водоснабжению:

  - для многоквартирных или жилых домов с централизованным холодным и горячим водоснабжением с ваннами длиной 1500-1700 мм – 3,3 куб. метр в месяц на 1 человека;

  - для многоквартирных домов коридорного или секционного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением с общими душевыми на этаж – 1,097 куб. метр в месяц на 1 человека;

Водопотребление прочими потребителями (объектами социально-культурного назначения, бюджетными учреждениями и т.д.) определяется также по нормам водопотребления для различных видов водопользователей в соответствии со СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий»

Сведения по жилищному фонду  Табл. 8

По данным Администрации района общая площадь жилищного фонда с. Манилы составляет 17146 м2, что составляет 366 квартир (таблица ).. Жилищная обеспеченность населения поселка составляет 17 м2/чел.

Сведения по жилищному фонду  Табл. 8

| Количество квартир | Общая площадь дома, м2 (по наружному периметру) | Количество подъездов | Количество жильцов | Общая площадь квартир, м2 | Площадь благоустроенны квартир, м | Площадь квартир оснащенная центральным отоплением от котельной | Площадь квартир с печным отоплением |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 366 | 14892,7 | 34 | 1007 | 17146 | 4659,4 | 12738,1 | 4408,8 |

По результатам анализа балансов поднятой и отпущенной потребителям воды выявлены ненормативные потери воды при транспортировке из-за утечек и аварийных прорывов в виду ветхости сетей и неудовлетворительного состояния стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции.

## 3.2.Территориальный баланс воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Скважина №1  Скважина служит источником воды для технологических нужд котельной «Центральная».

Скважина №2, Скважина является источником воды для бюджетных организаций.

Скважина №3, Скважина служит источником питьевой воды для населения.

## 3.3. Структурный водный баланс реализации воды по группам абонентов с разбивкой

Рисунок 5 Соотношение поднятой воды и расхода на собственные нужды

Максимальные секундные расходы определяются в соответствии с требованиями, приведенными в СНиП 2.04.02-84* «СВОД ПРАВИЛ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. НАРУЖНЫЕ

СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ. Актуализированная редакция». Максимальные секундные расходы определяются по расчетным расходам воды в течение суток. Объем суточного водопотребления складывается из расходов воды:

- на хозяйственно-питьевые нужды;

- на поливку зеленых насаждений и усовершенствованных покрытий улиц;

- на производственно-технические цели;

- на пожаротушение;

Расчетный расход воды за сутки наибольшего и наименьшего водопотребления определен в зависимости от среднесуточного расхода воды по формулам:

Gсут. макс = Ксут.макс* Gсут. ср, м3/сут,

Gсут. мин = Ксут.мин* Gсут. ср, м3/сут, где

- Ксут.макс, Ксут.мин – максимальный и минимальный коэффициент суточной неравномерности;

Коэффициенты суточной неравномерности учитывают уклад жизни населения, климатические условия и связанные с ним изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, а также режим работы коммунально-бытовых предприятий.

Ксут.макс = 1,1-1,3; Ксут.мин = 0,7-0,9;

Часовые расходы воды в сутки максимального и минимального водопотребления определяются по формуле:

gч.макс = Кчас. макс. *(Gсут. макс/24) gч.мин = Кчас. мин.*(Gсут. мин/24)

Коэффициенты часовой неравномерности определяются из выражений:

Кчас. макс. =α max*βmax, Кчас. мин.=α min*βmin,

Значение коэффициентов  зависит от степени благоустройства, режима работы коммунальных предприятий и других местных условий, принимается по СНиП 2.04.02- 84*, раздел 5.2.;

α max =1.2 – 1.4; α min = 0.4 – 0.6,

Коэффициенты , отражают влияние численности населения, принимаются по СНиП 2.04.02-84*, раздел 5.2.;

βmax= 1,4; βmin = 0,25,

Расход воды на поливку зеленых насаждений и усовершенствованных покрытий улиц определяется по удельному среднесуточному расходу за поливочный сезон в расчете на одного жителя и принимается 50 л/сут/1 житель (СНиП 2.04.02-84*, раздел 5.3.)

Максимальный расход воды на пожаротушение для одного гидранта принимается равным 15 л/с при минимальном напоре 10 метров.

Максимальный расход воды котельной определяется как расход холодной воды на собственные нужды и расход холодной воды на подпитку тепловой сети (утечки и горячее водоснабжение).

Максимальные перспективные секундные расходы воды различными категориями водопотребителей полученные расчетным путем по вышеприведенной методике составляют 0,2 л/с.

Исходя из существующего состояния системы водоснабжения поселения и перспективных нагрузок по воде потребителями системы водоснабжения поселения имеется резерв 32 м3/час.

Рисунок 6. Струтура годового расхода воды

Планом предусматривается повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования, путем развития инфраструктуры, улучшение условий для развития бизнеса, создание новых рабочих мест.

Основной целью реконструкции и развития системы водоснабжения является обеспечение жителей качественной питьевой водой в необходимом её количестве.

Генеральным планом предусмотрена реконструкция и развитие системы водоснабжения - обустройство водозаборов, строительство кольцевых водоводов, обеспечивающих надежность подачи воды потребителю, строительство магистральных водоводов в зоны планируемой застройки.

Данные мероприятия предусматривают увеличение максимального водопотребления до 230,14 м3/сут.

Расчетно-нормативное потребление воды водопотребителями  Табл. 10

| № п.п. | Потребители | Существующие значения | Прогноз на 2021 год | Прогноз на 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовой объем потребления, м3 | Средний суточный расход, мЗ/сут. | Максимальный суточный расход, мЗ/сут | Максимальный часовой расход, м.куб/час | Максимальный секундный расход, л/сек | Годовой объем потребления, м3 | Средний суточный расход, мЗ/сут. | Максимальный суточный расход, мЗ/сут | Максимальный часовой расход, м.куб/час | Максимальный секундный расход, л/сек | Годовой объем потребления, м3 | Средний суточный расход, мЗ/сут. | Максимальный суточный расход, мЗ/сут | Максимальный часовой расход, м.куб/час | Максимальный секундный расход, л/сек |
| 1 | Население | 50500 | 138,36 | 166,03 | 48,42 | 0,14 | 60250 | 165,07 | 198,08 | 57,77 | 0,17 | 70000 | 191,78 | 230,14 | 67,12 | 0,20 |
|  | ИИтого | 50500 | 138,36 | 166,03 | 48,42 | 0,14 | 60250 | 165,07 | 198,08 | 57,77 | 0,17 | 70000 | 191,78 | 230,14 | 67,12 | 0,20 |

Перспективный среднесуточный расход воды составляет: на расчетный срок – 191,78 м3/сут.

Расчётный расход воды в сутки наибольшего водопотребления, исходя из формулы:

Qсут.max = Ксут.max х Qср.[1] (п.2.2 СНиП 2.04.02-84), где Ксут.max=1,2 составят:

на расчётный срок – Qрсут.max = 1,2 х 191,78 = 230,14 м3/сут.

Необходимая мощность водоисточника определяется из следующей формулы: Qист. = [ Qсут.max / 24 + 10 х 3,6 х 3 / 48 ] х 1,1 [2],

где Qcут.max - расход воды в сутки максимального водопотребления, м3/сут. 48 - продолжительность восстановления пожарного запаса воды, час.

10 – расход воды на наружное и внутреннее пожаротушение, л/с (10 л/с, расчетная продолжительность пожара – 3 часа);

3,6 – коэффициент перевода с в м3/час; 1,1 – коэффициент запаса;

24 – суточная продолжительность работы насосов артскважин, час.

На расчётный срок: Qрист.=[ 230,14/24+10x3,6x3/48 ] x 1,1 = 13,64 м3/час.

Из расчёта получили, что мощность водоисточника должна составить не менее 13,64 м3/час, дебит существующих водозаборов 102 м3/час. Источники водоснабжения удовлетворяют требованиям потребности в питьевой воде на расчетный срок.

# 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Проектом предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения. Схема предусматривает подачу воды на нужды хозяйственно-питьевого, противопожарного водоснабжения.

Водоснабжение планируется осуществлять от нового источника.

Принципиальная схема водоснабжения остается прежней.

Мероприятия:

- реконструкция существующих сетей;

- реконструкция сооружений системы  водоснабжения – замена водопроводных колонок на вводы в дома;

- строительство новых сетей водоснабжения к расчетному сроку.;

На площадке существующих водозаборных сооружений: перевод группового водозаборного сооружения на техническое водоснабжение;

На новой площадке для водозаборных сооружений: строительство новых подземных водозаборных сооружений.

Строительство резервуара чистой воды, прокладка сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения;

Строительство станции очистки питьевой воды включающей обеззараживание, обезжелезивание, деманганацию, очистку по барию;

При гидравлическом расчете и определении необходимых напоров, рассмотреть целесообразность строительство водонапорной башни.

Для обеспечения указанной потребности в воде с учетом подключения новых потребителей к централизованной системе водоснабжения и обеспечения качественных услуг по водоснабжению населения, необходимы следующие мероприятия:

1. Разведка, бурение и обустройство артезианской скважины

Табл. 11

| Статья расходов | Ед. изм. | Объем (кол-во) | Единичная расценка, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разведка, бурение и обустройство артезианской скважины | шт. | 1 | 18500 | 18500 |
| Проектные и монтажные работы | тыс. руб. |  |  | 7585 |
| Прочие и непредвиденные расходы, 10% | тыс. руб. |  |  | 2608,5 |
| ИТОГО капитальные затраты |  |  |  | 28693,5 |

2. Строительство станции водоочистки, насосной станции II подъема

Предусматривается очистка воды от водозабора. Секционное расположение установок позволит периодические профилактические остановы установок без останова процесса очистки.

При низких температурах вода имеет значительно большую вязкость, что затрудняет ее отстаивание и фильтрацию, а также в целях предохранения разводящей сети от замерзания, предусматривается подогрев воды перед очисткой до температуры +10ºС.

Табл. 12

| Статья расходов | Ед. изм. | Объем (кол-во) | Единичная расценка, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство станции водоочистки и насосной станции II подъема | шт. | 1 | 12200 | 12200 |
| Монтажные работы | тыс. руб. |  |  | 2562 |
| Прочие и непредвиденные расходы, 10% | тыс. руб. |  |  | 1476,2 |
| ИТОГО капитальные затраты |  |  |  | 16238,2 |

3. Оснащение приводов глубинных насосов  частотными преобразователями

Частотные преобразователи серии С 100 позволяют организовать систему автоматического поддержания выходного параметра (давления, расхода, температуры, скорости и т.п.) без использования контроллера при наличии датчика обратной связи. 
     - экономия электроэнергии от 30 до 50 и более %;
     - исключение гидравлических ударов;
     - снижение пусковых токов;
      - увеличение межремонтного периода;
     - повышение степени защиты двигателей;
     - заблаговременное получение информации об износе элементов привода;
     - возможность повышения степени автоматизации.

Рисунок 7. Внешний вид управляющего преобразователя.

Табл. 13

| Статья расходов | Ед. изм. | Объем (кол-во) | Единичная расценка, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Частотный преобразователь С100 – 35 | шт. | 8 | 85,9 | 687,2 |
| Датчик давления | шт. | 16 | 5,7 | 91,2 |
| Монтажные работы | тыс. руб. |  |  | 401 |
| Прочие и непредвиденные расходы, 10% | тыс. руб. |  |  | 117,94 |
| ИТОГО капитальные затраты |  |  |  | 1297,34 |

4.  Реконструкция и капитальный ремонт существующих водозаборов.

Табл. 14

| Статья расходов | Ед. изм. | Объем (кол-во) | Единичная расценка, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт здания водозаборных сооружений | шт. | 1 | 5300 | 5300 |
| Закупка оборудования | шт. | 1 | 2100 | 2100 |
| Монтажные работы | тыс. руб. |  |  | 888 |
| Прочие и непредвиденные расходы, 10% | тыс. руб. |  |  | 828,8 |
| ИТОГО капитальные затраты |  |  |  | 9116,8 |

3. Строительство и реконструкция кольцевой магистральной сети водопровода

Табл. 15

| Статья расходов | Ед. изм. | Объем (кол-во) | Единичная расценка, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Труба ПНД Ø150 | м | 3600 | 0,97 | 3492 |
| Тройник Ø100 | шт. | 66 | 2,2 | 145,2 |
| Кран шаровой Ду150 | шт. | 28 | 7,2 | 201,6 |
| Монтажные работы | тыс. руб. |  |  | 1 431,72 |
| Транспортные расходы | тыс. руб. |  |  | 733,32 |
| Прочие и непредвиденные расходы, 10% | тыс. руб. |  |  | 600,38 |
| ИТОГО капитальные затраты |  |  |  | 6 604,22 |

4. Установка узлов учета воды на водозаборы и потребителей воды

- водозаборы,  расходомер US800,

- входы зданий и сооружений бюджетных организаций, СТВУ-100

- входы жилых зданий, ВСКМ 90-50

Учет потребленной воды частью потребителей ведется по приборам учета, часть потребителей не оснащена приборами учета, частично приборы учета выведены из строя и не используются. Потребление воды абонентами, не оборудованными приборами учета, определяется расчетно-нормативным способом.

В соответствии с 261 ФЗ «Об энергосбережении и энергоэффективности» индивидуальные приборы учёта должны быть установлены у всех потребителей до 01.07.2012.

Отсутствие 100% учета потребленной воды создает предпосылки для возникновения значительных небалансов в системе водоснабжения, не позволяет определить фактические потери холодной воды.

Рис. 8. Счетчики воды ВСКМ 90-50

Ультразвуковой расходомер US800 предназначен для измерения и учета текущего расхода и накопления объема жидкости (температурой до 200°C), протекающей под давлением в трубопроводе диаметром от 15 до 2000 мм на станции 1 и 2 подъема.

Счетчики воды ВСКМ 90-50  и СТВУ-100 крыльчатые механические с диаметром условного прохода ДУ 50 – 100 мм. Счетчики предназначены для измерения объема питьевой и сетевой воды в обратных и подающих трубопроводах закрытых и открытых систем холодного и горячего водоснабжения на входы зданий и сооружений.

Табл. 16

| Статья расходов | Ед. изм. | Объем (кол-во) | Единичная расценка, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходомер US800 | шт. | 6 | 25 | 150 |
| Счетчик воды ВСКМ 90-50 | шт. | 81 | 4,2 | 340,2 |
| Счетчик воды СТВУ-100 | шт. | 19 | 7,7 | 146,3 |
| Монтажные работы | тыс. руб. |  |  | 318 |
| Прочие и непредвиденные расходы, 10% | тыс. руб. |  |  | 95,45 |
| ИТОГО капитальные затраты |  |  |  | 1049,95 |

5. Обустройство зон санитарной охраны

На размер зоны санитарной охраны влияет:

- статус источника — поверхностный или подземный

- наличие микробного и (или) химического загрязнения

- насколько надежна естественная защита скважины от поверхностного загрязнения

- другие гидро-геологические условия

| Пояс ЗСО | Защитная функция | Граница пояса ЗСО | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| ЗСО первого пояса (зона строгого режима) | Защита от несанкционированного подхода/подъезда и замусоривания территории вокруг скважины | 30 м (для водонепроницаемых пластов земли | Требуется ограждение, обеспечение водоотвода поверхностных вод, отсутствие деревьев и кустов, организация дорожек и площадок для подъезда спецтранспорта. Исключаются близкие постройки, выпас скота, использования химудобрений. |
|  |  | 50 м (для водонепроницаемых пластов земли) |  |
| ЗСО второго пояса | бактериологическое загрязнение | Расчетным путем | Запрещено размещать могильники, кладбища, силосные ямы, канализацию, свалки мусора, химикатов и удобрений. |
| ЗСО третьего пояса | химическое загрязнение | Расчетным путем | Исключается расположение хим. производств, складов удобрений, ГСМ, шламохранилищ и пр. |

Использование водных источников необходимо согласовывать с собственниками земли, находящимися во 2 и 3 поясах зоны санитарной охраны предприятия. Процесс согласования занимает 1-2 года.

Первый пояс ЗСО — зона строгого режима. Чтобы сократить ЗСО I пояса, нужно подавать в Роспотребнадзор проект обоснования уменьшения зоны санитарной охраны источника водоснабжения.

Второй пояс ЗСО — бактериологический контроль. Граница 2 пояса ЗСО устанавливается путем расчетов, в зависимости от дебета скважины, мощности водоносного горизонта, биоактивности бактерий.

Третий пояс ЗСО — химический контроль. Граница 3 пояса ЗСО планируется также расчетным путем, исходя из дебета скважин и мощности водоносного горизонта, срока до конца эксплуатации скважины.

## Проект организации зоны санитарной охраны (Проект ЗСО)

Для разработки проекта ЗСО потребуется заключение гидрогеологов по конкретному участку арендатора участка недр.

Табл. 15

| Статья расходов | Ед. изм. | Объем (кол-во) | Единичная расценка, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработка проекта зон санитарной охраны | - | - | 1200 | 1200 |
| Прочие и непредвиденные расходы, 10% | тыс. руб. |  |  | 120 |
| ИТОГО капитальные затраты |  |  |  | 1320 |

# 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству 
и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения

Территория не занятая хозяйственной деятельностью относительно чистая, присутствует небольшое количество древесного мусора. В зоне первого пояса ЗСО произрастают как высокоствольные деревья, также присутствует подрост сосны. Из посторонних объектов, не имеющих отношения к работе водозабора, на территории первого пояса ЗСО присутствует вышка-антенна сотовой связи.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности на всех водопроводах хозяйственно-питьевого назначения должны быть устроены зоны санитарной охраны (ЗСО). Для всех без исключения водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения поселка должны быть разработаны проекты ЗСО, определяющие границы трех поясов источников воды, зоны водопроводных сооружений и водоводов, перечень инженерных мероприятий по организации зон и описание санитарного режима. Проект ЗСО должен разрабатываться с использованием данных санитарно-топографических, инженерно-геологических и топографических материалов. Проект ЗСО должен быть согласован с органами санитарно-эпидемиологической службы, геологии (при использовании подземных вод), а также с другими заинтересованными ведомствами и утверждаться в установленном порядке.

При отсутствии проекта ЗСО его границы должны быть приняты согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Обустройство зон санитарной охраны должно проводиться согласно требованиям СанПиН 2.1.4-1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Мероприятия для зон санитарной охраны

На территории первого пояса поверхностных и подземных источников водоснабжения, а также водопроводных сооружений запрещаются все виды строительства, размещение любых зданий, прокладка трубопроводов, выпуск в поверхностные источники сточных вод, купание, водопой и выпас скота, стирка белья, рыбная ловля, применение для растений ядохимикатов и удобрений. Здания должны быть канализованы и организован отвод поверхностных вод. На территории, занимаемой лесом, допускаются только рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса.

На территории второго пояса поверхностных и подземных источников водоснабжения, а также водопроводных сооружений надлежит осуществлять регулирование отведения территорий для населенных пунктов, лечебно-профилактических, промышленных и сельскохозяйственных объектов, благоустраивать промышленные предприятия, населенные пункты и отдельные здания, предусматривая организованное водоснабжение и водоотведение, устройство водонепроницаемых выгребов, организацию отвода загрязненных поверхностных вод и т.д. Для сточных вод, сбрасываемых в водотоки, надлежит принимать степень очистки, отвечающую требованиям действующих нормативов. На территории, занимаемой лесом, допускаются только рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса. На территории второго пояса запрещается загрязнение территории нечистотами, размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации и фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, применение удобрений и ядохимикатов, добыча песка и гравия из водотока или водоема. В пределах второго пояса допускаются птицеразведение, стирка белья, купание, туризм, водный спорт, устройство пляжей и рыбная ловля в установленных местах при обеспечении специального режима. На территории второго пояса следует устанавливать места переправ, мостов и пристаней. При наличии судоходства надлежит оборудовать суда специальными устройствами для сбора бытовых, подсланевых вод и твердых отбросов, на пристанях предусматривать сливные станции и приемники для сбора твердых отбросов, а дебаркадеры и брандвахты – оборудовать приемниками для сбора нечистот.

На территории третьего пояса ЗСО надлежит предусматривать санитарные мероприятия такие же, как и для второго пояса. За исключением мероприятий в лесах, расположенных на территории третьего пояса: разрешаются проведение рубок леса главного и промежуточного пользования и закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню на определенной площади, а также лесосечного фонда долгосрочного пользования. Использование химических методов борьбы с зарастанием каналов и водохранилищ допускается при условии применения препаратов, разрешенных органами санитарно-эпидемиологической службы.

# 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Табл. 17

| Наименование мероприятия | Ожидаемый эффект | Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб. | Сумма освоения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018-2019 | 2019-2023 | 2023-2025 | 2025-2029 |
| Разведка, бурение и обустройство артезианской скважины | Увеличение объемов поставляемой воды. Повышение качества принимаемой воды, увеличение межремонтного периода | 28693,5 | 7 173,4 | 7 173,4 | 7 173,4 | 7 173,4 |
| Строительство станции водоочистки и насосной станции II подъема и резервуара чистой воды | Обеспечение качества воды требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, автоматизация режима работы. | 16 238 | 4 059,6 | 4 059,6 | 4 059,6 | 4 059,6 |
| Оснащение приводов насосов частотными преобразователями | Автоматическое поддержание нормативных параметров подачи воды в зависимости от объемов потребления, экономия электроэнергии до 40%, исключение гидравлических ударов, повышение степени защиты двигателей | 1297,34 | 648,67 | 648,67 |  |  |
| Установка узлов учета воды на водозаборы, входы зданий и сооружений бюджетных организаций и входы жилых зданий | Реальный учет поднятой и реализованной воды | 1049,95 |  | 420 | 315 | 315 |
| Капитальный ремонт водозаборного сооружения | Увеличение объемов поставляемой воды. Повышение качества принимаемой воды, увеличение межремонтного периода | 9116,8 | 2 279,2 | 2 279,2 | 2 279,2 | 2 279,2 |
| Прокладка новых магистральных сетей водоснабжения в зоны планируемого строительства из труб ПНД | Оснащение зон проектируемой застройки сетями водоснабжения | 6604,22 | 1651,06 | 1651,06 | 1651,06 | 1651,06 |
| Разработка проекта зон санитарной охраны | Обеспечение качества воды требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 | 1320 |  | 1320 |  |  |
| Итого | 64319,8 | 15811,9 | 17551,9 | 15478,3 | 15478,3 |

Данные стоимости мероприятий являются ориентировочными, рассчитаны в ценах 2017 года, подлежат актуализации на момент реализации мероприятий и должны быть уточнены после разработки проектно-сметной документации.

# 7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества питьевой воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, устанавливаются в целях поэтапного повышения качества водоснабжения, в том числе поэтапного приведения качества воды в соответствие с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

Целевые показатели учитываются:

- при расчете тарифов в сфере водоснабжения;

- при разработке технического задания на разработку инвестиционных программ регулируемых организаций;

- при разработке инвестиционных программ регулируемых организаций;

- при разработке производственных программ регулируемых организаций.

Целевые показатели деятельности рассчитываются, исходя из:

1) фактических показателей деятельности регулируемой организации за истекший период регулирования;

2) результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения;

3) сравнения показателей деятельности регулируемой организации с лучшими аналогами.

Расчетные значения целевых показателей приведены в таблице 18.

| Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения |
| --- |
|  |  |  | Таблица 18 |
| Показатель | Используемые данные | Еденица измерения | 2017 год | 2020 год | 2030 год |
| Показатели качества питьевой воды | Доля проб питьевой воды, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | 100 | 60 | 20 |
|  | Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | 100 | 70 | 30 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | Аварийность централизованных систем водоснабжения | ед. / 100 км. | 8 | 6 | 2 |
|  | Удельный вес сетей водоснабжения, нуждающихся в замене | % | 80 | 40 | 10 |
| Показатель качества обслуживания абонентов* | Среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента по вопросам водоснабжения по телефону «горячей линии» | мин | - | 6 | 3 |
| Показатель эффективности использования ресурсов** | Уровень потерь воды при транспортировке | % | - | 14,1 | 7 |
|  | Удельный расход электрической энергии | кВт*час/м3 | 1,23 | 1,41 | 1,12 |

* - среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента по вопросам водоснабжения по телефону «горячей линии» на момент проведения обследования не нормируется.

** - нормативы потерь воды при транспортировке на момент проведения обследования не нормируются.

# 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Бесхозяйные объекты централизованных систем водоснабжения на территории муниципального образования Сельское поселение «село Манилы» не выявлены.

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать:

- от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации;

- субъектов Российской Федерации;

- органов местного самоуправления;

- на основании заявлений юридических и физических лиц;

- выявляться в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей;

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, путем эксплуатации которых обеспечивается водоснабжение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации муниципального образования Сельское поселение «село Манилы».

# 9. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования

В МО Сельское поселение «село Манилы» отсутствует централизованное водоотведение.

Сброс сточных вод осуществляется в септики, с последующим вывозом на объекты размещения отходов.

Основными загрязнениями сточных вод являются физиологические выделения людей и животных, отходы и отбросы, получающиеся при мытье продуктов питания, кухонной посуды, стирке белья, мытье помещений и поливке улиц, а также технологические потери, отходы и отбросы на промышленных предприятиях. Бытовые и многие производственные сточные воды содержат значительные количества органических веществ, способных быстро загнивать и служить питательной средой, обусловливающей возможность массового развития различных микроорганизмов, в том числе патогенных бактерий; производственные сточные воды содержат токсические примеси, оказывающие пагубное действие на людей, животных и рыб.

Сброс сточных вод без выполнения надлежащей очистки представляет серьезную угрозу для экологии окружающей среды и для населения.

В настоящее время свалка отходов не соответствует всем требованиям нормативной документации. Необходимо в кратчайшие сроки строительство полигона отходов в соответствие с требованиями санитарных и экологических норм и оформление всей необходимой документации.

Анализируя существующее состояние системы водоотведения, установлены следующие ее недостатки:

–	канализованные стоки в выгребы негативно сказывается на экологическом состоянии грунтов;

–	сброс сточных вод на рельеф с отсутствием должной степени очистки негативно сказывается на экологическом состоянии.

Для строительства централизованной системы канализации необходимо:

–	строительство канализационных очистных сооружений (КОС);

–	строительство канализационных насосных станций (КНС);

–	прокладка сетей канализации.

Система водоотведения муниципального  образования Сельское поселение «село Манилы» не имеет в своем составе очистных сооружений сточных вод. Согласно Водному кодексу РФ «запрещается осуществлять  сброс  в  водные  объекты сточных вод, не подвергшихся санитарной очистке, обезвреживанию».

Отсутствие очистных сооружений водоотведения приводит к сбросу в водные объекты большого количества загрязненных хозяйственно бытовых и производственных сточных вод. Сброс неочищенных хозяйственно- бытовых и производственных стоков ведет к загрязнению вод водных объектов, наносит вред окружающей среде.

Основными загрязнениями сточных вод являются физиологические выделения людей и животных, отходы и отбросы, получающиеся при мытье продуктов питания, кухонной посуды, стирке белья, мытье помещений и поливке улиц, а также технологические потери, отходы и отбросы на промышленных предприятиях. Бытовые и многие производственные сточные воды содержат значительные количества органических веществ, способных быстро загнивать и служить питательной средой, обусловливающей возможность массового развития различных микроорганизмов, в том числе патогенных бактерий; производственные сточные воды содержат токсические примеси, оказывающие пагубное действие на людей, животных и рыб.

Сброс сточных вод без выполнения надлежащей очистки представляет серьезную угрозу для экологии окружающей среды и для населения муниципального образования Сельское поселение «село Манилы».

# 10. Балансы сточных вод в системе водоотведения

Все сточные воды, образующиеся в результате деятельности промышленных предприятий, населения, а также поверхностно-ливневые с территории черты поселения отводятся на рельеф.

Отсутствие приборов учета водоснабжения и водоотведения, а так же отсутствие расчетных регистрационных данных не позволяют произвести расчета баланса производительности сооружений системы водоотведения.

Наибольшую долю существующих стоков составляют стоки от жилого фонда.

Нормы и объёмы водоотведения:

Нормы водоотведения от жилых и общественных зданий приняты равными удельному среднесуточному водопотреблению в соответствии с раз- делом 2 главы СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» и согласно СНиП II-32-74, с учетом понижающих коэффициентов:

1.	Принимаем количество бытовых сточных вод и вод, близких по составу к бытовым, подлежащих отведению и биологической очистке в сельских населенных пунктах, не оборудованных централизованной канализационной системой – 50% от водопотребления;

2.	Неучтённые расходы – 5%

Существующие балансы сточных вод  сельского поселения  приведены в таблице 15

Таблица 15

| Наименование расхода | Ед-ца измерения |  | Средне суточн. норма л/сут. | Водоотведение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во |  | Сред. сут. | Годовое | Макс. сут. |
|  |  |  |  | м³/сут | тыс.м³/ год | м³/сут |
| Без централизованной канализационной системы |
| Существующее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 745 | 110 | 81,95 | 29911,8 | 98,34 |
|  | Неучтённые расходы | % | 5 | - | 4,1 | 1495,6 | 4,9 |
|  | Итого: |  |  |  | 86,0 | 31407,3 | 103,3 |

## 10.1 Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Ливневой канализации и сооружений их очистки на территории Сельское поселение «село Манилы» муниципального образования нет, имеются отдельные дренажные канавы, часто не связанные между собой, с выходом в водные объекты или на рельеф (без очистки).

Ливневая канализация предназначена для своевременного отвода вод, что исключает скопление и застой дождевой и талой воды на кровле зданий, предотвращает подтопление фундамента и подвальных помещений, а также увеличивает срок службы крыш, стен и фундамента строений, поддерживая оптимальный микроклимат в помещениях. Ливневая канализация также защищает дорожное полотно от разрушений, деформации, скопления луж, образования наледей.

Учитывая вышесказанное, для предотвращения инфильтрации сильно загрязненного поверхностного стока в грунтовые воды и дальнейшего попадания в водные объекты, на  территории  сельского поселения	необходимо строительство полноценной ливневой канализации.

## 10.2 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

На данный момент времени коммерческих приборов учёта сточных вод на территории муниципального образования Сельское поселение «село Манилы» не установлено. Это связано с необходимостью больших денежных затрат на проектирование, покупку и монтаж данных приборов, так как приборы для измерения расхода стоков в самотечных трубопроводах имеют очень сложную конструкцию и требования к монтажу.

В соответствии с требованиями Главы 3 статьи 7 п. 11 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» категории абонентов и организаций, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере водоотведения, обязаны устанавливать приборы учета сточных вод.

Одним из самых доступных и рекомендуемых для данной системы водоотведения способов учёта стоков является измерение стока на напорных участках системы водоотведения, например, после насосов в КНС.

Установка приборов учёта сточной воды абонентов не осуществляющими регулируемые виды деятельности является не обязательным и зависит от условий сброса сточных вод в централизованную систему водоотведения, устанавливается абонентом при необходимости.

## 10.3 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселению в целом с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

На территории муниципального образования Сельское поселение «село Манилы» централизованная система водоотведения отсутствует.

# 11. Прогноз объема сточных вод

## 11.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

При проектировании систем канализации населенных пунктов расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод следует принимать равным удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив.

Итого перспективный расход сточных вод по Муниципальному образованию Сельское поселение «село Манилы»: 119,3 м3/сут.;  43534,9 м3/год.

Таблица №16

| Наименование расхода | Ед-ца измерения |  | Средне суточн. норма л/сут. | Водоотведение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во |  | Сред. сут. | Годовое | Макс. сут. |
|  |  |  |  | м³/сут | м³/ год | м³/сут |
| Существующее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 745 | 110 | 81,95 | 29911,8 | 98,34 |
|  | Неучтённые расходы | % | 5 | - | 4,1 | 1495,6 | 4,9 |
|  | Итого: |  |  |  | 86,0 | 31407,3 | 103,3 |
| 1 очередь | Хоз-питьевые нужды | чел | 700 | 110 | 97,77 | 35686,8 | 117,326 |
|  | Неучтённые расходы | % | 5 | - | 4,9 | 1784,3 | 5,9 |
|  | Итого: |  |  |  | 102,7 | 37471,1 | 123,2 |
| Расчетный срок | Хоз-питьевые нужды | чел | 650 | 110 | 113,59 | 41461,8 | 136,313 |
|  | Неучтённые расходы | % | 5 | - | 5,7 | 2073,1 | 6,8 |
|  | Итого: |  |  |  | 119,3 | 43534,9 | 143,1 |

## 11.2 Расчетный расход стоков на планируемый период

Таблица №17

| № | Наименование | Ед. изм. | Расход воды |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  | I очередь | Расчетный срок |
| 1 | Максимальныйсуточный расход | м3/сут | 123,19 | 143,13 |
| 2 | Среднечасовой расход | м3/час | 5,13 | 5,96 |
| 3 | Коэффициент часовой неравномерности | к | 1,22 | 1,22 |
| 4 | Максимально-часовой расход | м3/час | 6,26 | 7,28 |
| 5 | Расчетный секундный расход | л/сек | 1,43 | 1,66 |

## 11.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

Учитывая тот факт, что на территории поселения частично будут использоваться локальные очистные сооружения, расчетный расход сточных вод, поступающих на  проектируемые очистные сооружения,  равен 10 м3/час.

## 11.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

На территории Сельское поселение «село Манилы» муниципального образования ентрализованная система водоотведения отсутствует.

## 11.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

На территории Сельское поселение «село Манилы» муниципального образования очистные сооружения централизованной системы водоотведения отсутствуют.

В связи с требованиями к качеству сточных вод, сбрасываемых в водоем рыбохозяйственного водопользования, система водоотведения села предусматривается по полной раздельной системе.

Проектом намечается строительство централизованной системы отвода сточных вод от существующей жилой застройки села.

Водоотведение от промышленных предприятий

Промышленные сточные воды после предварительной очистки на предприятиях подаются в бытовую канализацию и поступают на очистку совместно с бытовыми сточными водами. Рекомендуется предусмотреть возможность использования очищенных промышленных сточных вод для нужд других предприятий.

Очистные сооружения

Очистка сточных вод рекомендуется на проектируемых очистных сооружениях.

Для нормализации работы очистных сооружений рекомендуется проведение мероприятий на территории села, которые позволят исключить попадание в сеть хозяйственно-бытового водоотведения ливневых и талых вод.

Проектом предусматривается:

- Разработка схемы водоотведения села специализированной организацией с проведением гидравлического расчета сети с учетом проектируемой застройки.

- Строительство самотечно-напорных коллекторов для существующей жилой застройки.

- Строительство очистных сооружений.

- Расчетный срок:

- Реконструкция самотечно-напорных коллекторов для существующей жилой застройки.

- Строительство новых самотечно-напорных коллекторов на застраиваемой территории.

- Строительство цеха по сушке и сжиганию осадка на площадке очистных сооружений.

# 12. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

Для	предупреждения	эпидемиологических	ситуаций на территории Сельское поселение «село Манилы» муниципального	образования планируется строительство централизованной канализации с коммунальными очистными сооружениями.

Основное преимущество централизованной канализации населенных мест состоит в том, что она полностью отвечает санитарным требованиям, обеспечивая быстрый отвод с территории участков всех загрязнений, а вместе с ними возбудителей заразных болезней в закрытую подземную систему трубопроводов, по которым загрязненные воды направляются на очистные канализационные сооружения. Возможность контакта с такими загрязнениями и связанная с этим опасность заражения, вызываемая наличием в сточных водах болезнетворных микробов, полностью исключена.

Все это позволит улучшить санитарные условия проживания населения и снизить степень загрязнения окружающей природной среды, а также сократить общую площадь земельных участков, на которых устанавливаются ограничения по использованию санитарно-защитных зон вокруг канализационных очистных сооружений.

Для населенных пунктов муниципального образования предусмотрены самостоятельные системы водоотведения с полной биологической очисткой сточных вод, с системой доочистки и сбросом очищенных стоков на поля орошения (либо на поля фильтрации, пруды испарители). Сброс очищенных обеззараженных сточных вод в водоемы может быть предусмотрен только в исключительных случаях при соблюдении требований СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Выбор технологии и оборудования биологической и глубокой очистки сточных вод должен соответствовать определенному стандарту в зависимости от расхода сточных вод и параметров водоприемника, местными условиями (требуется проект). При устройстве очистных сооружений предусматривается применение передовых  технологий очистки  (установки активации процессов). Учитывая повышенные требования к охране окружающей среды, предлагается рассмотреть вопрос утилизации осадков сточных вод  на КОС за счёт внедрения технологии сжигания (возможен вариант сов- местной термической обработки осадков сточных вод, бытовых и промышленных отходов). Сжигание предварительно обеззараженного осадка значительно сокращает количество осадка, сокращает площадь для его складирования.

Площадка для строительства канализационных очистных сооружений должна находиться на расстоянии (согласно требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) не менее 200 м, а сливная станция - 300 м от границ жилой застройки, дачных и садово-огородных участков. Ориентировочная площадь земельного участка для очистных сооружений канализации равна 0,7 га  (уточнить при рабочем проектировании).

Строительство канализационных сетей производить с использованием передовых технологий прокладки инженерных коммуникаций (требуется проект).

Принципиальная схема хозяйственно-бытовой канализации следующая. Сточные воды от кварталов жилой и общественной застройки отводятся по напорно-самотечным сетям в западном направлении к промышленно- коммунальной зоне и далее к очистным сооружениям, проектируемым в западной части села в районе промзоны. В эти же коллектора будут поступать и стоки от промышленных объектов.

Проектная мощность канализационных очистных сооружений составит 300,0 м3/сут. Предполагается полная биологическая очистка с системой доочистки. Строительство централизованной системы канализации должно быть начато на первую очередь (прокладка магистральных сетей, закладка очистных сооружений) и полностью запущена система на расчетный срок.

- Строительство станции комплексной очистки сточных вод производительностью 300 м3/сут.

Рис. 10 Внешний вид станции комплексной очистки сточных вод

Станция комплексной очистки сточных вод предназначена для очистки хозяйственно-бытовых и близких к ним по составу производственных сточных вод. Технологический процесс, реализуемый в  станции обеспечивают очистку хозяйственно-бытовых сточных вод  до требований нормативов сброса очищенных сточных вод в водоемы высшей рыбохозяйственной категории.

В состав станции комплексной очистки сточных вод входят:

- Блок грубой очистки

- Контейнер для ТБО

- Узел дозирования реагента

- Усреднительно - накопительная емкость

- Блок насосов подачи на электрокоагулятор 1 ступени

- Блок электрокоагуляторов 1 ступени

- Флотатор

- Резервуар флотошлама

- Регулирующий резервуар

- Блок насос подачи стоков на электрохсагулятор 2 ступени

- Блок насосов подачи флотошлама (осадка)

- Блок электрокоагулятор 2 ступени пластинчатого типа

- Камера взбешенного слоя

- Блок тонкослойного отстаивания

- Резервуар буферный

- Блок насосов подачи на фильтр

- Блок насосов на промывку фильтров

- Механический фильтр

- Сорбционный фильтр

- Ультрафиолетовый облучатель

- Расходометр

- Резервуар- сгуститель

- Узел дозирования реагента (обезвоживание)

- Блок насосов подачи осадка на обезвоживание

- Камерный фильтр-пресс

- Блок насосов подачи декантированной воды

- Шкаф обшестанционный

Характеристики станции комплексной очистки сточных вод                    Табл. 18

| Назначение | Очистка сточных вод |
| --- | --- |
| Применяемые технологии очистки | Электрохимическая обработка воды |
| Номинальная производительность, м3/сут (по очищенной воде) | 300 |
| Качество очищенных сточных вод | Нормы ПДК рыбохозяйственных водоёмов 1 категории |
| Режим работы | Круглосуточный. Круглогодичный. Равномерный. |

Табл. 19

| Статья расходов | Ед. изм. | Объем (кол-во) | Единичная расценка, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Станция комплексной очистки сточных вод | шт. | 1 | 29200 | 29200 |
| Монтажные работы | тыс. руб. |  |  | 1 300 |
| Пуско-наладочные работы |  |  |  | 450 |
| Транспортные расходы | тыс. руб. |  |  | 3000 |
| Прочие и непредвиденные расходы, 5% | тыс. руб. |  |  | 1 698 |
| ИТОГО капитальные затраты |  |  |  | 35 648 |

2. Строительство напорных линий канализации из труб ПВХ.

При выполнении реконструкции старых и прокладки новых сетей водоотведения предполагается использование канализационных труб из поливинилхлорида.

Канализационные трубы ПВХ предназначены для самотечной транспортировки стоков в наружной канализации при максимальной температуре до 60°С.

Соединение труб осуществляется раструбным методом, герметичность и безопасность соединения обеспечивается резиновым уплотнительным кольцом, установленным в раструбе трубы.

Трубы ПВХ для наружной канализации изготовлены из прочного материала, который выдерживает сильные удары, возникающие при транспортировке и монтаже. Продукция, изготовленная из ПВХ, обладает малым коэффициентом расширения и линейного растяжения при изменении температуры. Канализационные трубы ПВХ морозоустойчивы.

Основные достоинства канализационных ПВХ труб заключаются в том, что они обладают:

- высокой прочностью

- устойчивостью против коррозии

- сопротивлением от зарастания стенок

- высокой сопротивляемостью внутреннему износу

- низким весом

- трубы легки в монтаже при различных способах прокладки

- стойкостью к воздействиям кислотной среды

- стойкостью к изнашиванию в стоках, в которых присутствует высокое содержание песка;

Табл. 20

| Статья расходов | Ед. изм. | Объем (кол-во) | Единичная расценка, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Труба ПХВ Ø150 | м | 1200 | 0,84 | 1008 |
| Смотровой колодец | шт. | 20 | 32 | 640 |
| Монтажные работы | тыс. руб. |  |  | 262 |
| Транспортные расходы | тыс. руб. |  |  | 108 |
| Прочие и непредвиденные расходы, 10% | тыс. руб. |  |  | 202 |
| ИТОГО капитальные затраты |  |  |  | 2 220 |

3 Строительство самотечных линий канализации села из из стальных электросварных труб ГОСТ10704-91.

Табл. 21

| Статья расходов | Ед. изм. | Объем (кол-во) | Единичная расценка, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Труба ПХВ Ø200 | м | 2700 | 1,4 | 3780 |
| Смотровой колодец | шт. | 45 | 32 | 1440 |
| Монтажные работы | тыс. руб. |  |  | 590 |
| Транспортные расходы | тыс. руб. |  |  | 242 |
| Прочие и непредвиденные расходы, 10% | тыс. руб. |  |  | 605 |
| ИТОГО капитальные затраты |  |  |  | 6 658 |

4 Установка узлов учета принимаемых стоков на очистные сооружения

В соответствии с требованиями Главы 3 статьи 7 п. 11 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» категории абонентов и организаций, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере водоотведения, обязаны устанавливать приборы учета сточных вод.

Ультразвуковой расходомер US800 предназначен для измерения и учета текущего расхода и накопления объема жидкости (температурой до 200°C), протекающей под давлением в трубопроводе диаметром от 15 до 2000 мм.

Рис. 11  Внешний вид расходомера US800

Табл.22

| Статья расходов | Ед. изм. | Объем (кол-во) | Единичная расценка, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электронный блок расходомер US800 | шт. | 2 | 53 | 106 |
| GSM-модем в комплекте: модем, антенна, бл.питания, интерфейс RS232 | шт. | 2 | 17 | 34 |
| Ультразвуковой преобразователь расхода УПР однолучевой | шт. | 2 | 8 | 16 |
| Монтажные работы | тыс. руб. |  |  | 7 |
| Прочие и непредвиденные расходы, 10% | тыс. руб. |  |  | 16 |
| ИТОГО капитальные затраты |  |  |  | 179 |

# 13. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.

Для очистки стоков предусматриваются очистные сооружения полной биологической очистки, производительностью 800 м3/сут. Поверхностные стоки отводятся по самостоятельной сети дождевой канализации.

Производственные сточные воды, не отвечающие требованиям по совместному отведению и очистке с бытовыми стоками, должны подвергаться предварительной очистке.

Очищенные сточные воды  сбрасываются в реку.

Санитарно-защитная зона КОС - 200м (СанПИН 2.2.1/2.11.1200-03).

# 14. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения.

Оценка капитальных затрат на строительство очистных сооружений системы водоотведения выполнена на основе удельных показателей капитальных вложений, дифференцированные по видам очистки и мощностям сооружений.

Удельные показатели приведены в методической литературе «Экологический менеджмент».

Удельные показатели разработаны на основе статистической обработки «Материалов первоочередных мероприятий», разработанных для Федеральной программы, где в основном представлены данные о стоимости строительства очистных сооружений различных видов (механической, физико-химической и биологической очистки), а также доочистки стоков и систем оборотного водоснабжения.

Результаты расчетов капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения приведены в таблице 23.

Табл. 23

| Наименование мероприятия | Ожидаемый эффект | Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб. | Сумма освоения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018-2019 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2024 | 2025-2028 |
| Монтаж станции комплексной очистки сточных вод | Улучшение экологической среды жизнедеятельности населения. Снижение загрязнения грунтовых вод | 35 647,50 |  | 29 200,00 | 6 447,50 | - | - |
| Строительство самотечных линий канализации села из стальных электросварных труб ГОСТ10704-91 | Снижение вредного воздействия стоков на грунтовые воды. Охват большего числа потребителей услугами водоотведения. | 6 657,71 | 1 664,43 | 1 664,43 | 1 664,43 | 1 664,43 | - |
| Строительство напорных линий канализации села из труб ПВХ | Снижение вредного воздействия стоков на грунтовые воды. Охват большего числа потребителей услугами водоотведения. | 2 219,78 | 554,95 | 554,95 | 554,95 | 554,95 | - |
| Установка узлов учета принимаемых стоков на очистные сооружения | Реальный учет принятых стоков. Диспетчеризация и автоматизация работы очистных сооружений. | 179 | - | - | 179 | - | - |
| Итого | 44 703,99 | 2 219,38 | 31 419,38 | 8 845,88 | 2 219,38 | - |

Данные стоимости мероприятий являются ориентировочными, рассчитаны в ценах 2017 года, подлежат актуализации на момент реализации мероприятий и должны быть уточнены после разработки проектно-сметной документации.

# 15. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели качества очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Целевые показатели деятельности при развитии централизованной системы водоотведения устанавливаются в целях поэтапного повышения качества водоотведения и снижения объемов и масс загрязняющих веществ, сбрасываемых в водный объект в составе сточных вод.

Целевые показатели рассчитываются, исходя из:

- фактических показателей деятельности регулируемой организации за истекший период регулирования;

- результатов технического обследования централизованных систем водоотведения;

- сравнения показателей деятельности регулируемой организации с лучшими аналогами.

Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения сельского поселения приведены в таблице 25.

| Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения |
| --- |
|  |  |  | Табл. 24 |
| Показатель | Используемые данные | Еденица измерения | 2020 год | 2028 год |
| Показатель качества очистки сточных вод | Доля сточных вод, подвергающихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод | % | 50 | 100 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | Удельный вес сетей водоотведения, нуждающихся в замене | % | 55 | 33 |
| Показатель качества обслуживания абонентов | Среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента по вопросам водоотведения по телефону «горячей линии» | мин | 27 | 19 |
| Показатель эффективности использования ресурсов | Удельный расход электрической энергии при транспортировке сточных вод | кВт*час/м3 | 1,23 | 1,18 |

* - среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента по вопросам водоснабжения по телефону «горячей линии» на момент проведения обследования не нормируется.

# 16. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Бесхозяйные объекты централизованных систем водоотведения на территории муниципального образования Сельское поселение «село Манилы» не выявлены.

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать:

- от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации;

- субъектов Российской Федерации;

- органов местного самоуправления;

- на основании заявлений юридических и физических лиц;

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, в том числе сетей водоотведения, путем эксплуатации которых обеспечивается водоотведение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации муниципального образования Сельское поселение «село Манилы